ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU

| Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností | Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností. Rozhodnutí Komise ze dne 19. února 2002 o minimálních požadavcích na osvědčení o likvidaci vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vyřazených vozidlech (2002/151/ES). |
| --- | --- |
| Ustanovení | Obsah | CELEX č. | Ustanovení | Obsah |
| § 3 | Provozovatel zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností vystaví vlastníkovi vozidla s ukončenou životností nebo obci písemné potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností (dále jen „potvrzení o převzetí“) podle přílohy č. 3 k této vyhlášce. | 32002D0151 | Čl. 1 | Osvědčení o likvidaci vozidla vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice 2000/53/ES obsahuje nejméně informace uvedené v příloze tohoto rozhodnutí. |
| Příloha č. 2 | Příloha č. 2 k vyhlášce č. .../2020 Sb. Technické požadavky na nakládání s vozidly s ukončenou životností a zařízení ke sběru a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností 1. Technické požadavky na zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a na soustřeďování vozidel s ukončenou životností 1.1. Místo k přejímce vozidel s ukončenou životností a místo pro soustřeďování vozidel s ukončenou životností před jejich přepravou do zařízení ke zpracování musí být vybaveno: plochou zajišťující, aby nedošlo k ohrožení ani ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, zařízením ke zjištění hmotnosti vozidla s ukončenou životností, pomůckami pro úklid, látkami pro vsakování uniklých provozních náplní, zařízením pro odstranění uniklých kapalin, shromažďovacími prostředky pro vznikající odpady, zařízením umožňujícím přemísťování již nepojízdných vozidel s ukončenou životností. 1.2. Při soustřeďování vozidel s ukončenou životností v zařízení nesmí dojít k úniku provozních náplní (např. olejů, paliva, náplně chladicího, brzdového systému a klimatizace). Vozidla s ukončenou životností nesmí být vršena na sebe, pokud nejsou umístěna ve stojanech, a nesmějí být soustřeďována v poloze na boku nebo na střeše. 1.3. Místa k přejímání a soustřeďování vozidel s ukončenou životností, soustřeďování odpadů a opětovně použitelných dílů a materiálů určených k přípravě k opětovnému použití musí být zřetelně označena a musí umožnit, aby v zařízení mohly být prováděny následující činnosti: a) příjem vozidel s ukončenou životností, zjištění jejich hmotnosti a provádění příslušných záznamů a vedení evidence, b) soustřeďování vozidel s ukončenou životností, c) příprava k opětovnému použití, pokud je zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností zároveň zařízením ke zpracování vozidel s ukončenou životností. 1.4. Vozidla s ukončenou životností se zapojenou trakční baterií musí být soustřeďována odděleně od ostatních vozidel s ukončenou životností a odpadů a dle pokynů výrobce. 2. Technické požadavky na zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností a na zpracování vozidel s ukončenou životností 2.1 Místa k přejímání, soustřeďování vozidel s ukončenou životností, zpracování vozidel s ukončenou životností, soustřeďování odpadů a opětovně použitelných dílů a materiálů určených k přípravě k opětovnému použití musí být zřetelně označena a vybavena dle bodu 1.1. Dále musí umožnit, aby v zařízení mohly být prováděny činnosti uvedené v bodě 1.3., a tyto následující činnosti: odčerpání provozních náplní a odnětí dalších nebezpečných částí vozidel s ukončenou životností, soustřeďování vozidel s ukončenou životností a jejich částí bez materiálů a součástek uvedených v bodě 2.4.1., demontáž, soustřeďování opětovně použitelných dílů, které neobsahují žádné kapaliny, soustřeďování opětovně použitelných dílů, které obsahují kapaliny, soustřeďování odpadů určených k využití nebo k odstranění, soustřeďování zbytkových karoserií k odvozu nebo dalšímu zpracování. 2.2. Zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností musí disponovat dostatečným vybavením pro bezpečnou demontáž a následné nakládání s odpadními trakčními bateriemi a postupovat v souladu s pokyny, které výrobce vybraných vozidel poskytuje zpracovateli na základě zákona3). 2.3. Způsob demontáže nebezpečných částí vozidel s ukončenou životností a způsob odčerpání provozních kapalin z vozidel s ukončenou životností. 2.3.1. Demontáž nebezpečných částí a odčerpání provozních náplní vozidel s ukončenou životností se provádí tak, aby byly všechny nebezpečné části, kapaliny a náplně soustřeďovány odděleně. 2.3.2. Při demontáži musí být trakční baterie vyjmuty v souladu s bezpečnostními standardy a v souladu s pokyny, které výrobce vybraných vozidel poskytuje zpracovateli na základě zákona3). 2.3.3. Chladicí prostředky klimatizace se vypouští pomocí uzavřeného systému. Při vypouštění kapalin ze všech systémů vozidel s ukončenou životností se kapaliny buď odčerpají, nebo se vypustí do maximální možné míry vedoucí k naplnění cílů opětovného použití a využití uvedených v § 109 odst. 3 zákona. K vypouštění provozních náplní z uzavřených nádrží se použije odsávací zařízení, v případě nádrží bez výpustných otvorů se vytvoří otvor umožňující gravitační vypouštění. 2.4. Demontáž vozidla s ukončenou životností. 2.4.1. Části vozidel s ukončenou životností, které musejí být před jejich dalším zpracováním demontovány: baterie a nádrže na zkapalněný plyn nebo stlačený plyn, potenciálně výbušné součásti (například airbagy), pokud je nelze deaktivovat, provozní náplně (palivo, motorový a převodový olej, oleje z rozvodovky, oleje z hydrauliky, chladicí kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně klimatizačního systému) a jakékoliv další kapaliny obsažené ve vybraném vozidle s ukončenou životností, pokud nebudou nutné pro opětovné použití příslušných částí, všechny součásti obsahující olovo, rtuť, kadmium a šestimocný chrom, je-li to technicky proveditelné. 2.4.2. Minimální technické požadavky na zpracování vozidla s ukončenou životností a zpracovatelské operace pro podporu recyklace: a) vyjmutí katalyzátoru, b) vyjmutí kovových konstrukčních částí obsahujících měď, hliník a hořčík, pokud tyto kovy nejsou odděleny během drcení, c) vyjmutí pneumatik, včetně rezervy, pokud je spolu s vozidlem s ukončenou životností předána k jeho zpracování, a objemných plastových konstrukčních částí (nárazníky, přístrojová deska a nádrže na kapaliny atd.), pokud tyto materiály nejsou odděleny během drcení tak, aby mohly být účinně recyklovány jako materiály, d) vyjmutí skel. 2.4.3. Zpracovatel vozidel s ukončenou životností zpracuje vozidlo s ukončenou životností zařazené pod katalogové číslo 16 01 06 buď sám, nebo jej předá jinému zpracovateli vozidel s ukončenou životností. 2.4.4. Při splnění podmínek bodů 2.3. a 2.4.1. je možné přeřadit vozidlo s ukončenou životností z katalogového čísla 16 01 04* pod katalogové číslo 16 01 06 bez vylučování nebezpečných vlastností vozidla s ukončenou životností. ------ 3) § 103 odst. 3 zákona č. …/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. | 32000L0053 | Čl. 1 | Minimální technické požadavky na zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 a 3 1. Místa pro skladování (včetně dočasného skladování) vozidel s ukončenou životností před jejich zpracováním: - nepropustné povrchy pro příslušné oblasti vybavené zařízením pro zachycování uniklých kapalin, dekantéry a čisticími prostředky a odmašťovači, - zařízení pro čištění vody včetně dešťové vody, které splňuje předpisy pro ochranu zdraví a životního prostředí. 2. Místa pro zpracování: - nepropustné povrchy pro příslušné oblasti vybavené zařízením pro zachycování uniklých kapalin, dekantéry a čisticími prostředky a odmašťovači, - vhodné skladovací prostory na demontované díly včetně nepropustných skladů pro díly znečištěné olejem, - vhodné kontejnery na skladování baterií (s elektrolytickou neutralizací na místě či jinde), filtry a kondenzátory obsahujících PCB/PCT, - vhodné nádrže pro oddělené skladování kapalin z vozidel s ukončenou životností: palivo, motorový olej, olej z převodové skříně, převodový olej, olej z hydrauliky, chladící kapaliny, nemrznoucí směs, brzdové kapaliny, kyselina z baterií, náplně klimatizačního systému a jakékoli další kapaliny obsažené ve vozidle s ukončenou životností, - zařízení pro čištění vody včetně dešťové vody, které splňují předpisy pro ochranu zdraví a životního prostředí, - vhodné skladovací prostory pro použité pneumatiky, které splňují podmínky prevence požáru a nadměrného hromadění. 3. Zpracovatelské operace pro zbavení vozidel s ukončenou životností škodlivin: - vyjmutí baterií a nádrží na kapalný plyn, - vyjmutí nebo neutralizace potenciálně výbušných součástí (např. airbagů), - odčerpání a oddělený sběr a skladování paliva, motorového oleje, oleje z převodové skříně, oleje z převodovky, oleje z hydrauliky, chladících kapalin, nemrznoucí směsi, brzdových kapalin, náplní klimatizačního systému a jakýchkoli dalších kapalin obsažených ve vozidle s ukončenou životností, pokud nebudou nezbytné pro opětné použití příslušných dílů, - vyjmutí, je-li to možné, všech součástí označených jako součásti obsahující rtuť. 4. Zpracovatelské operace pro podporu recyklace: - vyjmutí katalyzátorů, - vyjmutí kovových součástí obsahujících měď, hliník a hořčík, pokud tyto kovy nejsou odděleny během drcení, - vyjmutí pneumatik a objemných plastových součástí (nárazníky, přístrojová deska, nádrže na kapaliny atd.), pokud tyto materiály nejsou odděleny během drcení tak, aby mohly být účinně recyklovány jako materiály, - vyjmutí skla. 5. Skladovací operace jsou prováděny tak, aby nedošlo k poškození součástí obsahujících kapaliny nebo součástí, které lze využít, a náhradních dílů. |
| Příloha č. 3 | Příloha č. 3 k vyhlášce č. .../2020 Sb. Potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností Certificate of destruction end-of-life vehicle (…) | 32002D0151 | Příloha | PŘÍLOHA Minimální požadavky na osvědčení o likvidaci vozidla vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice 2000/53/ES 1. Jméno, adresa, podpis a registrační nebo identifikační číslo [1] zařízení nebo podniku, který osvědčení vydává. 2. Jméno a adresa příslušného orgánu odpovědného za povolení (v souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 2000/53/ES) pro zařízení nebo podnik vydávající osvědčení o likvidaci vozidla. 3. Vydává-li osvědčení výrobce, prodejce nebo subjekt provádějící sběr jménem autorizovaného zpracovatelského zařízení, jméno a adresa a registrační nebo identifikační číslo [2] zařízení nebo podniku vydávajícího osvědčení. 4. Datum vydání osvědčení o likvidaci vozidla. 5. Značka státní příslušnosti vozidla a registrační číslo (připojte registrační doklad nebo prohlášení zařízení nebo podniku vydávajícího osvědčení, že byl registrační doklad zničen [3]). 6. Třída vozidla, značka a model. 7. Identifikační číslo vozidla (podvozek). 8. Jméno, adresa, státní příslušnost a podpis držitele nebo majitele dodaného vozidla. [1] Splnění tohoto požadavku se nevyžaduje, pokud vnitrostátní registrační nebo identifikační systém s takovým číslem nepočítá. [2] Splnění tohoto požadavku se nevyžaduje, pokud vnitrostátní registrační nebo identifikační systém s takovým číslem nepočítá. [3] Splnění tohoto požadavku se nevyžaduje v případě, že kvůli používání elektronického registračního systému neexistuje papírový doklad o registraci. |

| Číslo předpisu EU (kód CELEX) | Název předpisu EU |
| --- | --- |
| 32002D0151 | 2005/270/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech |
| 32000L0053 | Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností |